## Slide 1: Webinaire Bonnes pratiques pour le contrôle et la mise à jour des PCRS Raster
29/06/2022

## Slide 2: Ordre du jour du webinaire
Rappel du cadre GT Accompagnement PCRS & Périmètres des 2 fiches – G. Malard (5‘)
Prises de vues aériennes / images orientées – G. Malard (20’)
    Questions (15’)
Orthophotographies – G. Valtat (20’)
    Questions (15’)
Mise à jour du PCRS raster – S. Gaillac (20’)
    Questions (20’)
Sources : http://cnig.gouv.fr/?page_id=11745

## Slide 3: Le contexte
Mandat du GT PCRS Accompagnement :
« Le groupe de travail vise à identifier des bonnes modalités de mise en œuvre du PCRS, de manière à faire exister le PCRS sur l’ensemble du territoire avant 2026 »
Programme de travail :
Rédaction fiches de recommandations :
sur le contrôle des acquisitions massives d’un PCRS raster et vecteur
sur la mise à jour raster d’un PCRS
2. Réflexion autour de l’accessibilité et de la diffusion du PCRS
3. Mise en place d’un observatoire du PCRS

## Slide 4: Fiche n°1 Annexes 4 et 4a du standard Recommandations pour le CONTRÔLE D’ACQUISITIONS MASSIVES D’ORTHOPHOTOGRAPHIE PCRS - PVA & images orientées

## Slide 5: Recommandations pour le contrôle d’acquisitions massives d’orthophotographies PCRS
Orthophotographies
Prises de vues aériennes / images orientées
Périmètre d’acquisition
Plan de vol
Acquisition aérienne
Aérotriangulation
Clichés orientés
Stéréopréparation
Modèle Numérique de Terrain
Mosaïquage
Orthorectification, radiométrie…
Orthophoto

## Slide 6: Prises de vues aériennes / images orientées
Pour permettre un contrôle de précision complet de l’acquisition, les livrables devront comporter toutes les informations requises.
Déroulement vol
Calibration caméra
Plan de vol réel
Format images
Prises de vues
Stéréopréparation, aérotriangulation
Trajectographie
Points terrain
Aérotriangulation

## Slide 7: Prises de vues aériennes / images orientées
Adéquation avec le cahier des charges et vérification de son respect après la mission aérienne
Dévers
Taille du pixel
Angle solaire, ombres de nuages…

## Slide 8: Prises de vues aériennes / images orientées
Taux de recouvrement
Angle de vue (l. capteur/focale)
focale
Largeur
capteur
Contraintes différentes si orthophoto seule / compléments vecteur en zone urbaine.

## Slide 9: Prises de vues aériennes / images orientées
Contrôle de l’aérotriangulation et de la stéréopréparation
L’aérotriangulation détermine la position et l’orientation de chaque cliché de manière à ce que :
La trajectographie
Les points de calage (stéréopréparation)
Et les points de jonction (liaison) entre clichés
… soient concordants

## Slide 10: Prises de vues aériennes / images orientées
Contrôle de l’aérotriangulation et de la stéréopréparation
Précision géométrique
EMQ ?
Gabarit d’erreur ?
 | X (m) | Y (m) | Z (m)
Moyenne des écarts | -0,013 | -0,005 | -0,001
Écart-type | 0,027 | 0,026 | 0,036
EMQ | 0,03 | 0,026 | 0,036
Min | -0,054 | -0,055 | -0,107
Max | 0,084 | 0,063 | 0,08
 | Précision Nominale | Ecart moyen en position | Seuil S1 | Seuil S2
Précision aérotriangulation en planimétrie | 5,0 | 5,6 | 13,6 | 20,4
Précision aérotriangulation en altitude | 10,7 | 12,0 | 38,9 | 58,3

## Slide 11: Prises de vues aériennes / images orientées
Contrôle de l’aérotriangulation et de la stéréopréparation
Stéréopréparation
Points d’appui/contrôle
Densité
Répartition
Points de liaison
Répartition
Indépendance
Densité / répartition
Absence de rupture du graphe
Attention aux reprojections !

## Slide 12: Aérotriangulation – Points
Annexe 4a : Modèle de fichier Excel lié aux exigences relatives à la production de points terrain.

## Slide 13: Prises de vues aériennes / images orientées
Contrôle de l’aérotriangulation et de la stéréopréparation

## Slide 14: Fiche n°1 Annexes 4 et 4a du standard Recommandations pour le CONTRÔLE D’ACQUISITIONS MASSIVES D’ORTHOPHOTOGRAPHIE PCRS - Orthophotographie

## Slide 15: Orthophotographie (Ortho)
Image, aérienne ou satellitaire, superposable à une carte
Ortho-image classique, défauts géométriques corrigés :
  distorsion de l'objectif
  non verticalité de l'axe de prise de vue
  rotondité de la terre
  relief du sol naturel.
Ortho-image classique, défauts radiométriques corrigés :
  défauts internes de l’image
  différences de conditions d’acquisition

## Slide 16: Recommandations pour le contrôle d’acquisitions massives d’orthophotographies PCRS
Orthophotographies
Prises de vues aériennes / images orientées
Périmètre d’acquisition
Plan de vol
Acquisition aérienne
Aérotriangulation
Clichés orientés
Stéréopréparation
Modèle Numérique de Terrain
Mosaïquage
Orthorectification, radiométrie…
Orthophoto

## Slide 17: Orthophotographie (raster) - Livrables
Pour permettre un contrôle complet de la production, les livrables devront comporter toutes les informations requises.
Dalles
MNT
Graphe de mosaïquage
Rapports
Prestataire --- Sous-traitant
Fin d’orthophotographie
Recette de fin d’orthophotographie
Obligation sur le résultat final, pas de contrainte sur MNT utilisé
Tableau d’assemblage numérique (TA)
Recette de fin d’orthophotographie

## Slide 18: Fabrication d’une orthophotographie classique

## Slide 19: Orthophotographie PCRS image
PCRS raster = ortho « technique » Moindre importance de la radiométrie
5cm de résolution
RVB
Dévers < 20%
TA & graphe de mosaïquage

## Slide 20: Note sur l’ortho vraie (True ortho)
Ortho classique
Besoin d’un MNT
Visibilité sur une partie des façades
Graphe mosaïquage
Ortho vraie
Corrélation automatique
Pas besoin de MNT
Qualité dépend de celle du MNS de corrélation

## Slide 21: Orthophotographie - contrôles
Contrôles « visuels »
Exhaustivité des livrables (rapports,…)
Respect du nommage des orthos
Cisaillement des bâtiments
…
Contrôles « techniques »
Précision planimétrique
Respect des devers
Présence de nuages (automatisation possible)
…

## Slide 22: Orthophotographie
Zoom sur contrôle de la qualité visuelle et de la précision
Qualité visuelle
Points de contrôle
Ouvrages d’art
~ comme pour les images orientées
Classes de précision
Cisaillements
Ombres de nuages
Radiométrie

## Slide 23: Exemple de contrôle – cisaillement de bâtiments

## Slide 24: Exemple de contrôle – cisaillement d’un axe

## Slide 25: Exemple de contrôle – correction d’ouvrage d’art

## Slide 26: Suggestion pour faciliter les contrôles (Ortho COG)
Département acquis en plusieurs blocs
Créer une orthographie unique par bloc avec un pyramidage pour réaliser un balayage visuel.

## Slide 27: Aérotriangulation – Points de contrôle

## Slide 28: Orthophotographie - Contrôle géométrique
Respect de l’arrêté 2003 sur les classes de précision
Précision géométrique
EMQ
Gabarit d’erreur

## Slide 29: Fiche n°2 Annexe 5 du standard Recommandations pour la mise à jour des orthophotoplans PCRS

## Slide 30: Contexte
Production massive et croissante d’orthophotographies PCRS (01, 03, 11, 15, 22, 24, 26, 31, 38, 42, 43, 49, 51, 53, 56, 63, 69, 71, 73, 74, 85, 89, région Hauts de France…. ) Carte
Investissements financiers conséquents pour l’initialisation du PCRS (25 millions d’€ env. à date). L’enjeu de la mise à jour est donc primordial pour pérenniser les investissements initiaux et sécuriser les réponses faites aux DT/DICT.
Fiche présentée en appel à commentaires mi-2021
    Peu de retours : CU Besançon, Bordeaux Métropole, GéoMartinique
Fiche basée en grande partie sur l’expérience du GIP CRAIG (plateforme d’information géographique en ARA)

## Slide 31: Activité du CRAIG sur la mise à jour
Maitrise d’œuvre de PCRS Raster sur 9 départements
Première expérimentation de mise à jour en 2015 sur Aurillac
Mises à jour différentielles en mode nominal dès 2017
Carte à date

## Slide 32: Recommandations sur la méthode de mise à jour
T0 : vol complet sur l’ensemble du territoire planifié
T0+n : début des mises à jour
-> Mise à jour différentielle (1x par an) avec mosaïquage « intégratif »
Fréquence, nature des travaux, gestion des remontées, intégration au référentiel, stéréopréparation, MNT, amélioration du fond de plan, éléments financiers
-> Mise à jour complète pour les Métropoles par exemple (densité urbaine forte)
-> Mise à jour hydride : différentielle et revol des centres-urbains denses
Le choix de l’une ou l’autre des méthodes est à la discrétion de chaque autorité locale de gestion du PCRS en accord avec les éventuels partenaires et suivant des critères technico-économiques.

## Slide 33: La mise à jour différentielle
REMONTEES TRAVAUX
VISITES TERRAIN
VALIDATION PARTENAIRES
MISSION PVA
INTEGRATION ET CONTRÔLE QUALITE
L’autorité de gestion du PCRS dans le cadre de cette mise à jour doit s’engager à tout mettre en œuvre pour assurer la mise à jour de ce fond de plan notamment en engageant des moyens humains et techniques sur le cycle de la mise à jour.

## Slide 34
REMONTEES TRAVAUX
VISITES TERRAIN
VALIDATION PARTENAIRES
MISSION PVA
INTEGRATION ET CONTRÔLE QUALITE
La mise à jour différentielle

## Slide 35: La mise à jour différentielle
La remontée des travaux
Détecter, par le biais notamment de remontées des gestionnaires de voiries et exploitants de réseaux, des travaux de nature à modifier les repères sur le terrain (carrefours, bordures de voiries, nouvelles voiries, aménagement de sécurité...).
Mise à jour collaborative
Sollicitation des acteurs du territoire afin d’obtenir les emprises des travaux susceptibles de modifier la voirie tels que les réaménagements ou les créations :
de voirie - de trottoir
de carrefour - de lotissement

## Slide 36: La mise à jour différentielle
REMONTEES TRAVAUX
VISITES TERRAIN
VALIDATION PARTENAIRES
MISSION PVA
INTEGRATION ET CONTRÔLE QUALITE

## Slide 37: La mise à jour différentielle
2. Les visites terrain
Une fois les remontées travaux réceptionnées, l’APLC rend sur place pour voir l’état d’avancement de chaque chantier et qualifier le chantier (photos, impact voirie, impact réseaux, type d’aménagement, ...).
Création d’une véritable base de données « travaux » sur le territoire
L’APLC peut donner un avis sur le choix de mettre à jour ou non (ou reporté à N+1/2/3).
Exemple CRAIG : en 2021, ce sont plus de 800 chantiers qui ont été visités sur 7 départements en un mois
→ 30 à 40 zones contrôlées par jour

## Slide 38: La mise à jour différentielle
REMONTEES TRAVAUX
VISITES TERRAIN
VALIDATION PARTENAIRES
MISSION PVA
INTEGRATION ET CONTRÔLE QUALITE

## Slide 39: La mise à jour différentielle
3. La validation des partenaires – gouvernance de la mise à jour
Une fois ces zones visitées, l’autorité de gestion décide, seule ou en accord avec les partenaires, de la réalisation effective de la mise à jour ou de son report.
Exemple CRAIG : le CRAIG soumet un avis par défaut aux partenaires et propose cet avis en consultation/validation via une application web

## Slide 40: La mise à jour différentielle
REMONTEES TRAVAUX
VISITES TERRAIN
VALIDATION PARTENAIRES
MISSION PVA
INTEGRATION ET CONTRÔLE QUALITE

## Slide 41: La mise à jour différentielle
4. La mission d’acquisition aérienne
Fréquence à définir (annuel, biannuel…)
Période à définir -> 2 options :
  Vol été (angle solaire optimal sur des zones avec - de végétation) -> CRAIG
  Vol début de printemps -> CU Besançon
Stéréopréparation : détermination directe d’un canevas de points d’appui afin de géoréférencer l’aérotriangulation.
  Levés terrain classiques = coût potentiellement prohibitif suivant l’emprise du PCRS et le nombre de zones à mettre à jour
  Solution : fournir la base photogrammétrique au prestataire pour une stéréopréparation en restitution stéréoscopique => Requiert une aérotriangulation du vol initial contrôlée et de très bonne qualité
MNT : mise à disposition du MNT initial + Maj si besoin

## Slide 42: La mise à jour différentielle
  Mission aérienne peut-être l’opportunité d’améliorer le vol initial (secteurs avec ombres, végétation…)
4. La mission d’acquisition aérienne

## Slide 43: La mise à jour différentielle
  Mission aérienne peut-être l’opportunité d’améliorer le vol initial (secteurs avec ombres, végétation…)
4. La mission d’acquisition aérienne

## Slide 44: La mise à jour différentielle
REMONTEES TRAVAUX
VISITES TERRAIN
VALIDATION PARTENAIRES
MISSION PVA
INTEGRATION ET CONTRÔLE QUALITE

## Slide 45: La mise à jour différentielle
La mise à jour différentielle repose sur le fait de mettre à jour uniquement la zone qui a changé par rapport au fond de plan. Ces zones sont donc intégrées dans les dalles d’orthophotoplans suivant un mosaïquage dit intégratif. Ce mosaïquage est généralement réalisé par le prestataire qui produit les orthophotographies.
Le prestataire, sur la base des zones travaux remontées, mais également de son interprétation des changements sur la zone, procède à l’édition d’une ligne de mosaïquage qui délimitera sur l’orthophotoplan la démarcation entre les deux millésimes,
Conseil : rédaction d’un prescrit sur ce point pour guider le prestataire // réalisation des contours en interne
5. Intégration et contrôle qualité

## Slide 46: La mise à jour différentielle
5. Intégration et contrôle qualité

## Slide 47: La mise à jour différentielle
5. Intégration et contrôle qualité

## Slide 48: La mise à jour différentielle
5. Intégration et contrôle qualité

## Slide 49: La mise à jour différentielle
5. Intégration et contrôle qualité

## Slide 50: La mise à jour différentielle
Quelques éléments financiers à prendre avec précaution : exemple de la convention Allier
2017 à 2020 : 241 zones mises à jour
En 2020 : 6815 km² couverts progressivement sur 4 ans
En 2020 :
ratio de l’investissement pour la mise à jour / investissement initial = 5,5% sans les dépenses de gestion du PCRS
ratio de l’investissement pour la mise à jour + dépenses de gestion / investissement initial = 10%

## Slide 51: La mise à jour différentielle
Potentiel des détections automatisées
À partir de bases vectorielles (IGN, DGFIP)
À partir d’imageries aériennes (orthophoto ou satellite)

## Slide 52: Conclusion
Mettre à jour du PCRS raster avec des acquisitions aériennes photo
Rôle de l’APLC de déterminer un choix de mise à jour si possible en concertation avec les financeurs
  Différentielle
  Complète
  Hybride
Fréquence
Contrôle qualité de la primoacquisition (aérotriangulation)
Diffusion
  Aux mêmes conditions que le fond de plan initial
  À des conditions différentes ( PCRS Dordogne ou Morbihan)
Exemples de mises à jour différentielles en vecteur sur du PCRS raster (hors cadre de la fiche de recommandation)